# Πανεπιστήμιο Πατρών

# Τμήμα

# Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

# Εργαστήριο

# Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού

Καθ. Δ. Μούρτζης

«Προσομοίωση Συστημάτων Παραγωγής»

εργασια στα πλαισια του μαθηματοσ «Μηχανουργική Τεχνολογία»

# Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Η προσομοίωση είναι μία πειραματική μέθοδος με τη χρήση της οποίας γίνεται προσπάθεια αναπαράστασης της λειτουργίας ενός συστήματος παραγωγής, χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία ή/ και η λειτουργία του πραγματικού συστήματος.

Ένα σύνολο πόρων (άνθρωποι, μηχανές κ.λ.π.) και διαδικασιών, που συνδέονται μεταξύ τους με μια ροή υλικών και πληροφορίας, ονομάζεται σύστημα παραγωγής.

Για να μελετηθεί επιστημονικά ένα τέτοιο σύστημα είναι, συνήθως, απαραίτητο να γίνουν ορισμένες υποθέσεις σε σχέση με την λειτουργία του.  Αυτές οι υποθέσεις, οι οποίες έχουν συνήθως την μορφή μαθηματικών ή λογικών σχέσεων, αποτελούν ένα μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιείται ώστε να γίνει δυνατή η κατανόηση της συμπεριφοράς ενός συστήματος.

Εάν οι σχέσεις, οι οποίες συνθέτουν το μοντέλο είναι αρκετά απλές, τότε υπάρχει η δυνατότητα να περιγραφεί η συμπεριφορά του συστήματος με την χρήση μαθηματικών μεθόδων.  Συνήθως, όμως, τα περισσότερα πραγματικά συστήματα είναι πολύπλοκα για να μελετηθούν μόνο με την χρήση μαθηματικών μεθόδων.  Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η προσομοίωση.

# Περιγραφή άσκησης

Ένα εργοστάσιο αποτελείται από ένα αριθμό κέντρων κατεργασίας, ένα εκ των οποίων είναι το κέντρο κατεργασίας τόρνευσης του σχήματος.  To κέντρο κατεργασίας αποτελείται από ένα τόρνο, ένα αποθηκευτικό χώρο (Storage Area) με δυνατότητα αποθήκευσης ενός εξαρτήματος, εάν ο τόρνος είναι κατειλημμένος, και από δύο ακόμη αποθηκευτικούς χώρους (Space I, II), χωρητικότητας ενός κομματιού ο καθένας, οι οποίοι καταρχήν δεν χρησιμοποιούνται.  Στο σύστημα εισέρχονται για επεξεργασία εξαρτήματα τριών τύπων με τις ακόλουθες πιθανότητες: Type I (30%), Type II (50%) και Type III (20%) και παρατηρείται ότι ένας αριθμός κομματιών απορρίπτεται.  Με την χρήση προσομοίωσης και για πέντε (5) συνολικά εξαρτήματα να προσδιορισθεί ο αριθμός των εξαρτημάτων που απορρίπτονται εάν χρησιμοποιηθούν επιπλέον οι δύο διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι (Space I, II).

Δίδονται:

| Interarrival Time (min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probability | 0.10 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |

# Interarrival Tome = Χρόνος μεταξύ των αφίξεων, Probability = Πιθανότητα

# Πίνακας 1.  Χρόνοι μεταξύ των αφίξεων σε (min).

| Part Type | Service Time (min) | Probability |
| --- | --- | --- |
| Type I | 2 | 0.Χ1Χ2 |
|  | 3 | 1-0.Χ1Χ2 |
| Type II | 4 | 0.Χ1Χ2 |
|  | 5 | (1-0.Χ1Χ2)/2 * |
|  | 6 | (1-0.Χ1Χ2)/2 ** |
| Type III | 7 | 1-0.Χ1Χ2 |
|  | 8 | 0.Χ1Χ2 |

# Part Type = Τύπος Εξαρτήματος, Service Time = Χρόνος Εξυπηρέτησης

# Χ1=Το προτελευταίο ψηφίο του ΑΜ, Χ2=Το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ

# *Στρογγυλοποίηση προς τα κάτω του πηλίκου. Για παράδειγμα αν ο ΑΜ

# τελειώνει σε 35 τότε: 0.Χ1Χ2=0.35 και (1-0.35)/2 = 0.325 ( 0.32

# ** Στρογγυλοποίηση προς τα πάνω του πηλίκου. Για παράδειγμα αν ο ΑΜ

# τελειώνει σε 35 τότε: 0.Χ1Χ2=0.35 και (1-0.35)/2 = 0.325 ( 0.33

# Πίνακας 2.  Χρόνοι εξυπηρέτησης σε (min).

Θα χρησιμοποιηθεί επίσης η γεννήτρια τυχαίων αριθμών του Πίνακα 3 όπου στην 1η στήλη θα αντιστοιχηθεί ο χρόνος μεταξύ των αφίξεων, στην 2η στήλη ο τύπος των εξαρτημάτων και στην 3η στήλη ο χρόνος εξυπηρέτησης.

Πίνακας 3.  Γεννήτρια τυχαίων αριθμών.

# Ζητούμενα:

Να εκτελεστούν τα βήματα της προσομοίωσης (για 5 αφίξεις) και να αναφερθεί το ποσοστό των κομματιών που απορρίπτονται από το σύστημα.

# Text boxes

Εργοστάσιο (Factory)

Space I

Space II

Τόρνος

Storage Area